ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ ОТЛАДЧИК ДЛЯ СИСТЕМ НА БАЗЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ СЕМЕЙСТВА INTEL MCS51

Долинский М.С., Зисельман И.М., Федорцов А.О.

Разработанный программно-аппаратный отладчик предназначен для комплексной отладки и тестирования управляющих систем, выполненных на базе микроконтроллеров семейства Intel MCS51 и их модификаций.

Программная часть отладчика функционирует на IBM PC - совместимых ЭВМ и реализована на основе настраиваемого отладчика - интерпретатора INTER.

Аппаратная часть отладчика подключается к IBM PC и к гнезду процессора в устройстве пользователя.

На аппаратном уровне поддерживаются следующие функции:

выполнение программы пользователя в режиме реального времени с возможностью остановки процесса и его возобновления по желанию пользователя;

выполнение программы пользователя по шагам;

выполнение программы пользователя с точками останова;

чтение и модификация содержимого внутренних регистров микроконтроллера;

возможность модификации памяти программ / данных, а также установки / сброса точек останова без рестарта программы пользователя;

эмуляция до 62К памяти программ и 62К внешней памяти данных;

обработка до 124К безусловных точек останова по обращению к памяти программ / данных;

возможность распределения внешней памяти данных между отладчиком и устройствами пользователя;

Программно-аппаратный отладчик позволяет значительно ускорить выполнение программ пользователя по сравнению с эмуляцией этого процесса в среде INTERа (до 1000 раз), так как выполнение происходит на реальном процессоре.

В настоящее время отладчик поддерживает процессоры 80(C)31, 80(C)32, 80(C)51, 80(C)52, 80C51FA/FB/FC и другие, совместимые с 8051 по выводам и системе команд, на частотах до 12МГц.

В процессе создания отладчика был разработан программно - аппаратный интерфейс, который позволит снизить временные и материальные затраты при проектировании отладчиков для систем, выполненных на базе других 8-битных процессоров.

Литература:

1. MCS51 Microcontroller Family User's Manual // Intel Corporation, Feb. 1994.

2. В.В. Сташин, А.В. Урусов, О.Ф. Мологонцева Проектирование цифровых устройств на однокристальных микроконтроллерах - М:. Энергоатомиздат, 1990.