Пакет инструментальных комплексов сквозного совместного проектирования программного и аппаратного обеспечения мультипроцессорных систем на кристалле

М.С. Долинский, В.А. Литвинов, И.Ю.Ермолаев, А.О. Федорцов

Гомельский государственный университет им.Ф.Скорины

Гомель, Беларусь

Стремительное развитие микроэлектронных технологий привело к резкому расширению сферы применения цифровых систем с одной стороны, и к появлению возможности разрабатывать целые мультипроцессорные системы на одном кристалле, с другой стороны.  Одновременно возникли и проблемы неадекватности существующих средств разработки новым возможностям и потребностям. Одним из коллективов разработчиков, принявших этот вызов времени, является СНИЛ "Новые информационные технологии" (http://NewIT.gsu.unibel.by) Гомельского государственного университета им.Ф.Скорины.  Далее приводятся краткие характеристики разработок, выполненных в СНИЛ, и их отличительные достоинства.

WInter     -    среда    отладки    программного    обеспечения мультипроцессорных  систем  с возможностью высокоуровневой симуляции аппаратного обеспечения и внешней среды

HLCCAD   -  среда  высокоуровневого  проектирования  и  отладки аппаратного   обеспечения  цифровых  систем  с возможностью симуляции программного  обеспечения  на уровне машинных кодов и поведенческого моделирования внешней среды

IEESD-2000   -   среда  совместного  проектирования  и  отладки программного  и  аппаратного обеспечения мультипроцессорных систем с поведенческой симуляцией/эмуляцией внешней среды

Основные достоинства:

-  наличие языков  и  инструментов  описания  и  генерации  моделей  ядра процессора и внутрикристальных периферийных устройств

-  наличие  рабочих моделей процессоров: Atmel AVR, Intel 8051, Microchip PIC17C4x, Motorola 68HC05/08

-  наличие демонстрационных моделей процессоров ARM ARM7, Texas Instruments TMS370, TMS320c5000

-   мощные   средства   отладки  программ,  написанных  на С и ассемблерах

-   эффективные  средства  визуализации  и  отладки  аппаратного обеспечения

- генерация синтезируемых VHDL-описаний отлаженного аппаратного обеспечения

- поддержка VHDL-описаний внешних IP-компонент эмуляцией на ПЛИС

-  возможность  использовать  высокоуровневые  модели компонент программного,    аппаратного    обеспечения    и    внешней    среды функционирования на любом этапе разработки

-  универсальный внутрисхемный симулятор для эмуляции отдельных частей  проекта  в  ПЛИС и для взаимодействия с внешними аппаратными системами

-   универсальный   внутрисхемный   эмулятор   для   аппаратной реализации моделей процессоров - компонент проекта

- возможность использования сигналов реальной внешней среды для воздействия на модели

-  возможность  одновременной  симуляции одних частей проекта и эмуляции других

-  возможность совместной симуляции/эмуляции компонент проекта, расположенных в локальных и глобальных сетях

-  высокая скорость симуляции процессоров (до 10 млн инструкций в секунду в WInter,   до  400  тысяч  инструкций  в  секунду в HLCCAD/IEESD)

- специализированная подсистема отладки микропрограмм и синтеза микропрограммных автоматов

- средства организации регрессионного тестирования проектов

-  интегрированная  в  среду  система  помощи и документации на русском и английском языках

-  интерактивный  пошаговый  учебник : редактирование проектов, моделирование  и анализ, использование универсального внутрисхемного симулятора

-     эффективная     интеграция     WInter/HLCCAD/IEESD-2000 с разработанной    нами    же    системой    дистанционного   обучения  http://dl.gsu.unibel.by   для  автоматической  проверки  корректности разработанных  учебных/рабочих  проектов  на  заранее подготовленных множествах тестов

-      наличие      качественного      сайта      разработчиков http://NewIT.gsu.unibel.by       и     горячей     почтовой     связи newit@gsu.unibel.by

Разработанный пакет инструментальных комплексов сквозного совместного проектирования программного и аппаратного обеспечения мультипроцессорных систем на кристалле предлагает инновационную технологию разработки современных электронных цифровых систем. Внедрение этой технологии в практику отечественных и зарубежных коммерческих, производственных, научно-исследовательских и образовательных организаций и предприятий обеспечит резкое сокращение сроков проектирования и подготовки квалифицированных разработчиков.

Необходимо отметить, что предлагаемые в докладе средства и технологии проектирования  апробированы на научных конференциях, в практических разработках, многократно демонстрировались на республиканских и международных выставках. С 13 по 20 марта 2002 года данные разработки и технологии демонстрировались на CeBIT 2002 - крупнейшей  международной выставке инновационных компьютерных технологий  в городе Ганновер (Германия).