УДК  681.3

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ САПР ВСТРОЕННЫХ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ

М.С. Долинский

Беларусь, Гомель

Данная статья представляет собой анализ тенденций развития аппаратного и программного обеспечения встроенных цифровых систем и соответствующих средств автоматизации проектирования. В статье приводится также краткое описание средств автоматизации совместного проектирования программного и аппаратного обеспечения встроенных цифровых систем, созданных в Гомельском государственном университете им.Ф.Скорины на протяжении 1987-2000 гг.

# 1. Введение

Глобальной тенденцией в 90-х годах стало взрывное расширение сферы применения встроенных цифровых систем (ВЦС). Потребительская электроника, телекоммуникации, Интернет-устройства, обработка  мультимедиа - вот далеко не полный перечень областей активного внедрения ВЦС[23,45].

Другой общей тенденцией стало возрастание числа ВЦС, выполненных на одном кристалле (SOC - system-on-a-chip). При этом взрывной характер носит и нарастание сложности таких систем.  Дополнительные проблемы  вносит то обстоятельство, что современные ВЦС требуют интегрированной разработки аппаратного и программного  обеспечения. К сожалению, соответствующие средства проектирования на сегодня далеко не адекватны потребностям разработчиков. В частности в [55] отмечаются следующие характерные факты:

- 40-70% человеко-недель SOC-проектов занимает  верификация их функций;

- в большинстве SOC проектов на 1 инженера-проектировщика приходится 2 инженера - верификатора.

Очевидно, что такое положение не может устраивать, и потому  предпринимаются активные попытки создания новых средств автоматизации совместного проектирования, моделирования, отладки и верификации аппаратного и программного обеспечения встроенных цифровых систем.

# 2. Тенденции развития САПР аппаратного обеспечения

Стремительная микроминиатюризация в электронике привела к тому, что современный чип может содержать миллионы вентилей и сотни тысяч битов памяти не только на заказных кристаллах (СБИС), но и на программируемых пользователем микросхемах (ПЛИС) [53]. Одновременно повышается и предельная тактовая частота, на которой могут функционировать такие микросхемы. Все это, с одной стороны, расширяет сферу применения данных микросхем, а с другой - ставит в полный рост проблему производительности разработчиков аппаратного обеспечения.

Как отвечает сообщество разработчиков аппаратного обеспечения встроенных цифровых систем на этот вызов? Чем можно обеспечить сокращение сроков и повышение качества разработки сложных систем?

Прежде всего, создается рынок IP (Intellectual Property)  компонент [21]. То есть инженеры-электроники пытаются навести в проектах компонент электронных устройств стандартизацию, аналогичную той, которую навели у себя инженеры-механики,  с тем, что бы при создании нового электронного устройства, можно было использовать как можно больше готовых, ранее разработанных компонент (так называемое повторное использование разработок).

Дальнейшим развитием рынка IP-компонент (изначально включавшего в себя функциональные устройства средней сложности, как-то: регистры, ОЗУ, сумматоры, мультиплексоры и т.д.) стало введение IP-компонент, содержащих в своем составе процессор (CPU - Central Processor Unit). Более того, появились [26] реконфигурируемые CPU - ARC, Tensilica и др. В них пользователь может модифицировать и/или расширить имеющуюся систему команд для решения собственной прикладной задачи.

Появились также IP-компоненты, включающие так называемые интегрированные RISC+DSP процессоры [25] (2 процессора на одном кристалле - DSP-процессор для встроенной цифровой обработки сигналов и RISC-процессор для управления всеми остальными процессами на чипе).

Мощным ответом на кризис средств проектирования аппаратного обеспечения явилось также платформенно-ориентированное проектирование [46,49,50]. При таком подходе фактически до 80%  аппаратного и программного обеспечения целевой встроенной системы разработчики получают изначально спроектированным и верифицированным.  Изначально разработанными могут оказаться:   один или несколько процессоров, одна или несколько внутренних и внешних шин для передачи информации, широкий набор внутрикристальных периферийных устройств, комплект программного обеспечения под некоторый круг задач и многое другое.

# 3. Тенденции развития средств разработки программного обеспечения встроенных цифровых систем

В современных встроенных цифровых системах, базирующихся на одном или более процессорах, решающим фактором соблюдения заданных роков разработки является своевременная и качественная разработка программного обеспечения ВЦС.

Здесь намечаются две тенденции:

Первая - активное внедрение в практику разработки языков программирования более высокого (по сравнению с традиционным ассемблером) уровня, прежде всего таких как C и C++. Это означает, что для каждой целевой архитектуры активно развиваются такие средства разработки программного обеспечения как С-компиляторы, отладчики по исходным текстам, симуляторы и эмуляторы. Ведутся также работы по созданию аналогичных средств, настраиваемых на целевые архитектуры.

Вторая тенденция - создания неких метаязыков, таких, например, как UML (Unified Modeling Language), использование которых  позволит описывать спецификацию поставленной задачи и затем генерировать необходимое программное обеспечение (непосредственно на С или на ассемблере для заданного целевого процессора) [27].

# 4. Тенденции развития средств автоматизации проектирования встроенных цифровых систем

Поскольку, как уже отмечалось ранее, верификация проектов может занимать до 70% трудозатрат, то основное направление развития средств разработки - возможность сквозного совместного проектирования аппаратного и программного обеспечения на всех этапах разработки, начиная с эскизного проектирования [22,48,49,52].

Другая тенденция - универсализация средств отладки как аппаратного [24,47], так и программного [21] обеспечения. При этом разработчики ВЦС обеспечиваются  едиными средствами отладки для большого количества целевых архитектур. Это, с одной стороны, снижает стоимость приобретения отладочных средств (по сравнению с затратами на приобретение нескольких отладочных систем для различных целевых архитектур). С другой стороны, значительно сокращается время на обучение разработчиков при переходе в проектировании с одной целевой архитектуры на другую.

В условиях универсализации средств отладки и расширения числа поставщиков таких систем особое значение принимает верификация самих средств разработки, в том числе создание и систематическое развитие тестовых наборов (стандартных компонент аппаратного и программного обеспечения с заданными заранее входными воздействиями и эталонными реакциями) [29,30,51].

Широкое распространение Internet-технологий привело также к такому явлению, как глобализация разработки встроенных систем. В чем это выражается? Прежде всего в том, что произошла кристаллизация рынка разработок ВЦС [28,54]. Появились отдельные службы (разбросанные по всему миру, но вполне эффективно взаимодействующие при помощи Internet) для проектирования, верификации, изготовления, консультирования и даже купли-продажи IP. Созданы и продолжают интенсивно развиваться WWW-сайты - порталы разработчиков ВЦС, включающие в себя демонстрационные и бесплатно распространяемые версии самых разнообразных средств разработки, каталоги IP-продуктов, новости и концептуальные статьи, ссылки на ресурсы различных служб, биржи заказов/разработчиков и т.д.

Очевидно, что такие глобальные изменения в науке и производстве не могли не сказаться на методах и средствах подготовки самих инженеров.

Можно отметить следующие тенденции в изменении вузовского обучения:

- переориентация на конечный результат (Engineering Criteria 2000)[31];

- международное сотрудничество [34,36];

- внедрение исследовательских компонент [34,38-40];

- WWW-системы автоматизированного тестирования [35,37];

- WWW-организация учебно-методического материала [33];

- студенческие соревнования по разработке встроенных систем [41-44].

При этом мировым сообществом хорошо оcознается тот факт, что даже при самом лучшем вузовском образовании, его не может хватить на всю производственную жизнь специалиста, особенно в условиях столь динамичного развития отрасли. Поэтому важное значение придается созданию и развитию средств непрерывного образования, и тут снова на помощь приходит Internet [32].

# 5. Средства разработки встроенных цифровых систем созданные в ГГУ им.Ф.Скорины

В 1987 году Гомельский государственный университет им.Ф.Скорины получил первый заказ на разработку "Системы полуавтоматической генерации тестов для цифро-аналоговой аппаратуры" от специализированного конструкторского бюро Гомельского завода радиотехнологического оснащения. С того момента и было создано научно-производственное подразделение, которое теперь носит название NIT Research Labs (http://nit.gsu.unibel.by).

Мы внимательно отслеживаем тенденции развития средств автоматизации проектирования встроенных цифровых систем и на сегодня имеем широкий спектр соответствующих разработок, которые прошли апробацию как в академических кругах (конференции, журналы), так и в реальном проектировании и производстве [1-20].

1) WInter - среда разработки программного обеспечения, настраиваемая на целевую архитектуру. Разработана технология такой настройки [6,14,15]. В настоящее время выполнена настройка на следующие микроконтроллеры: Intel 8051, Motorola 68HC05/08, Atmel AVR, Texas Instruments TMS370. Среда поддерживает разработку на языке ассемблера, и на любых языках высокого уровня, при наличии соответствующих компиляторов и конверторов отладочной информации.

Среда включает в себя полный набор отладочных возможностей, практически  перекрывающий  любые из возможностей имеющихся сегодня на рынке аналогичных средств отладки.

Важным  достоинством  среды WInter является возможность полной высокоуровневой  имитации  аппаратного  обеспечения и внешней среды функционирования встроенной цифровой системы.

Другим важным достоинством среды WInter является поддержка отладки многопроцессорных систем.

2) HLLCAD - среда разработки аппаратного обеспечения, обеспечивающая совместную симуляцию аппаратного и программного обеспечения [17]. Аппаратное обеспечение ВЦС визуально проектируется как иерархическая система. Компонентами этой системы могут быть:

- стандартные синтезируемые компоненты (логические элементы, комбинационные схемы, элементы памяти), выбираемые из поставляемых

параметризированных библиотек;

- композиции из стандартных синтезируемых компонент;

- модели на языках программирования высокого уровня.

Конечные результаты процесса проектирования в HLCCAD:

а) отлаженное   аппаратное   обеспечение,  включая  все  его компоненты,   непосредственно   взаимодействующие   с   программным

обеспечением ВЦС и внешней средой;

б) синтезируемое VHDL-описание отлаженного аппаратного обеспечения ВЦС, автоматически сгенерированное из визуального проекта HLCCAD

в) полный набор тестов спроектированного аппаратного обеспечения, автоматически конвертированный в VHDL представление для последующего использования при верификации в системах низкоуровневого синтеза.

Основные достоинства по сравнению с одним из лидеров рынка разработки аппаратного обеспечения ВЦС комплексом редактирования, моделирования и отладки (Renoir+ModelSim) фирмы Mentor Graphics:

- возможность совместной симуляции аппаратного и программного обеспечения (наличие модели процессора в схеме, без наличия полного VHDL описания этого процессора);

- возможность симуляции многопроцессорных систем;

- развитые средства создания тестовых воздействий на симулируемую ВЦС: использование внешнего программного обеспечения на инструментальной IBM PC, направляющего свой вывод в последовательный и/или параллельный порт IBM PC и специальных HLCCAD-компонент, транслирующих эту информацию в HLCCAD-проект и обратно; возможность использования языка программирования высокого уровня для создания HLCCAD-компонент, имитирующих внешнюю среду ВЦС; использование клавиатуры и мыши инструментальной IBM PC для интерактивного воздействия на HLCCAD-проект; специальный язык тестов;

- поддержка проектирования "сверху-вниз" и "снизу-вверх", обеспечивающая включение моделей компонент проекта, созданных на языках программирования высокого уровня;

- синтез микропрограммных автоматов [4,10], включающий в себя разработку и отладку микропрограмм с последующей автоматической генерацией синтезируемых VHDL-описаний соответствующих операционного и управляющего автоматов;

- развитые средства анализа результатов моделирования: фильтры сигналов, таблицы истории значений, навигатор по времени, специальная параметризированная библиотека разнообразных индикаторов для визуализации результатов моделирования, библиотека визуализации цифровых сигналов и озвучивания речи, пользовательская визуализация.

3) IEESD-2000 [1,2,5,7,9,11,12,13,18] - среда совместной отладки аппаратного и программного обеспечения ВЦС, эффективно интегрирующая возможности описанных выше WInter и HLCCAD.

Известны несколько аналогов, обеспечивающих совместную отладку аппаратного и программного обеспечения. Одним из лучших таких продуктов считается Seamless от Mentor Graphics. Поскольку Seamless обеспечивает интеграцию отладчика программного обеспечения фирмы X-Ray (относительно недавно приобретенной фирмой Mentor Graphics) с уже упоминавшейся системой Renoir+ModelSim, то очевидно, что IEESD-2000 наследует от HLCCAD все преимущества над Seamless.

4) UniICE и UniICS - соответственно универсальный внутрисхемный эмулятор и универсальный внутрисхемный симулятор [3,8,16]. Это проекты, которые на сегодняшний день представлены своими моделями в IEESD-2000, где отлажено их соответствующие аппаратное и программное обеспечение. Для аппаратного обеспечения имеется сгенерированное синтезируемое VHDL-описание. Таким образом, оно может быть использовано как IP-компонента SOC-системы. Начаты работы по созданию макетного образца на базе ПЛИС семейства Altera.

5) Значительную роль в создании WInter, HLCCAD и IEESD-2000 сыграли разработанные нами средства настройки [5,9,15] программного обеспечения на целевую архитектуру UNISAN и RtASM. Первое (UNISAN) позволяет описывать текстовый язык с помощью формул Бекуса-Наура, задавая также функции, которые необходимо вызвать в той или иной фазе разбора, являясь, тем самым, хорошей базой для разработки синтаксических анализаторов, компиляторов, конверторов и т.д. Второе (RtASM), это использующий возможности UNISAN, ассемблер, настраиваемый на целевую архитектуру процессора. Практика использования продукта показала, что ассемблер для нового процессора можно получить в сроки от недели до двух.

Описанный выше комплекс программных и аппаратных средств отлично поддерживает [11] все перечисленные выше тенденции автоматизации развития средств аппаратного и программного обеспечения встроенных цифровых систем. В том числе включение в SOC-проекты новых CPU ядер, двухпроцессорные (DSP+RISC) интегрированные комплексы, равно как и платформенно-ориентированное проектирование в аппаратном обеспечении, использование C или каких-то других языков в программном обеспечении.

Все продукты поддерживают эффективную работу в локальной сети предприятия. В настоящее время разрабатываются подходы к переносу разработанного программного обеспечения в глобальную сеть Internet.

# 6. Использование разработанных в ГГУ средств в образовании

Созданные программные продукты внедрены в учебный процесс в ГГУ им.Ф.Скорины на математическом факультете и используются студентами при разработке учебных ВЦС.

Кроме того, в рамках Гомельской Недели Компьютерных Наук (http://www.gsu.unibel.by/gcsw) [19] проводятся следующие конкурсы для студентов, аспирантов и инженеров-практиков:

- проектирование цифровых систем;

- разработка программ для микроконтроллеров;

- проектирование встроенных цифровых систем.

Подробности о конкурсах можно узнать на сайте проекта "Дистанционное обучение в Беларуси" (http://dl.gsu.unibel.by) [20]. Более того, любой желающий может принять участие в конкурсах. С помощью Internet-online или E-mail можно получить задание и прислать решение, которое в течение нескольких минут будет автоматически проверено и ответ выслан участнику, одновременно с пополнением общих результатов).

# 7. Заключение

Совместная разработка средств программного и аппаратного обеспечения встроенных цифровых систем - чрезвычайно актуальная проблема. Интенсивная динамика происходящих процессов требует достаточной  гибкости соответствующих инструментальных систем. И потому многолетние разработки, имея безусловный плюс в виде накопленного опыта, могут иметь и очевидный минус в виде "миллионов строк" разработанного кода и груза принятых ранее решений. Потому молодые, недавно созданные коллективы разработчиков, достаточно глубоко изучившие тенденции развития инструментальных систем отладки могут найти свои ниши в международном разделении труда. Таким нишами, по мнению автора, прежде всего являются Интернет -средства создания, отладки и распространения IP- компонент аппаратного и программного обеспечения, а также сами IP-компоненты для новых целевых архитектур.

# Л и т е р а т у р а

1. M.Dolinsky High-level design of embedded hardware-software systems // Advances in Engineering Software.- ELSEVIER. - Oxford, UK. - Vol 31. - №3. - 2000.

2. Dolinsky M.S. Integrated Environment IEESD-2000 for embedded system development // Automatic Control and Computer Sciences. - Allerton Press. - New York. - USA. - 1999. - Vol. 33. - №3, P. 24-32.

3. Dolinsky  M.S.,  Ziselman  I.M.,  Fedortsov  A.O  In-circuit emulators of microprocessors and microcontrollers // Automatic Control and Computer Sciences. -Allerton Press. - New York. - USA. - 1999. - Vol 33. - №1. - P.53-56.

4. Dolinsky  M.S.,  Ziselman  I.M.,  Harrasov A.A. Computer-Aided design of microprigrammed devices // Automatic Control and Computer Sciences. - Allerton Press. - New York. - USA. - 1997. - Vol. 31. - №5. - P.59-63.

5. Dolinsky   M.S.  High-level design of embedded hardware/software systems // Automatic Control and Computer Sciences. - Allerton Press. - New York. - USA. - 1997. - Vol 31. - №5. – P.53-58.

6. Dolinsky M., Ziselman I., Belotsky S. Metalanguage for Peripherals Description and Simulation // Tagungsband 1 des 42. Internationalen Wissenschaftlichen Kolloquiums. - Seite 587.

7. Долинский М.С. Интегрированная среда для разработки встроенных систем IEESD-2000 // Автоматика и вычислительная техника . - Рига. - 1999. - №3. - С.26-35.

8. Долинский М.С., Зисельман И.М., Федорцов А.О. Внутрисхемные эмуляторы микропроцессоров и микроконтроллеров // Автоматика и вычислительная техника. - Рига. - 1999. - №1. - С.62-66.

9. Долинский М.С. Методы и средства высокоуровневого проектирования встроенных аппаратно-программных систем // Автоматика     и вычислительная техника. - Рига. - 1997. - № 5. - С.63-70.

10. Долинский М.С., Зисельман И.М., Харрасов А.Р. Автоматический синтез микропрограммных автоматов // Автоматика и вычислительная техника. – Рига. - 1997. - №5. – С.71-76.

11. М.Долинский Применение интегрированной среды IEESD-2000 для разработки систем на базе FPSLIC // Чип-Ньюс. - 2000. - №7. - с. 45-47.

12. М.Долинский Комплекс инструментальных средств разработки встроенных цифровых систем // Инженерная электроника. - Москва. - 2000. - №1. - С.68-72.

13. Долинский М.С. Инструментальный комплекс для разработки программного обеспечения встроенных систем // Инженерная микроэлектроника. - Москва. - №1. - 1998. - С.53-57.

14. Долинский М.С., Зисельман И.М., Белоцкий С.Л. Инструментальная система высокоуровневого проектирования микропроцессоров и микропроцессорных систем // ЭЛЕКТРОНИКА. -Санкт-Петербург. - 1996. - №4. - С.51-59.

15. Долинский М.С., Зисельман И.М., Белоцкий С.Л. Настраиваемый отладчик-интерпретатор ассемблерных программ // Программирование. - Москва. - 1995. - №6. - С.36-45.

16. Федорцов А., Долинский М. Устройство для отладки микропроцессорных систем // Электроника. - Минск. - 1999. - №1. - С.18-19

17. Долинский М.,Литвинов В.,Галатин А. Система высокоуровневого     проектирования цифровых устройств HLCCAD // Электроника. - Минск. - 1998. - №10. - С.19-22.

18. Долинский М.С. Инструментальная система совместной разработки программного и аппаратного обеспечения встроенных систем // Труды международной конференции "Информационные технологии в образовании, науке и бизнесе", 1999, Минск, С.171-175.

19. Долинский М.С. Виртуальная Неделя Компьютерных Наук // Proceedings of the Second International Conference Internet. Education. Science (IES-2000), 10-12 October, 2000. Vinnytsa, Ukraine. - P.95-98.

20. Долинский М.С., Кузнецов А.В., Дегтярев Д.В., Мосько С.Н.,     Судиловский К.Н. Проект "Дистанционное обучение в Беларуси" // Proceedings of the Second International Conference Internet. Education. Science (IES-2000), 10-12 October, 2000, Vinnytsa, Ukraine. - Р.194-197.

21. Altera moves into processors // Embedded Systems. - 2000, Vol.4. - №31. - Р.9.

22. Verification from Mentor // Embedded Systems. - 2000. – Vol. 4, №31. - Р.14.

23. Neale R. The eZ80 a new WEB connectivity device with deep roots // Embedded Systems. – 2000. – Vol. 4. - №31. - Р.18-20.

24. TRACE-32 - In-circuit Emulators&Debuggers // Embedded Systems. - 2000. – Vol. 4. - №31. -Р.22.

25. The Integrated RISC/DSP solution // Embedded Systems. - 2000. – Vol.4. - №31. – Р.48.

26. Sanders J. Adding instruction-set extension to a soft  microcontroller // Embedded Systems. - 2000. – Vol.4. - №31. - Р.57-68.

27. Maintain control with IAR visualSTATE. // Embedded Systems. - 2000. – Vol.4. - №31. -Р.61.

28. Service and prototyping // IEEE Design & Test of Computers. - 2000, Vol.17. - №3. – Р.9.

29. Harlow J. Overview of Popular Benchmarks Set // IEEE Design & Test of Computers. - 2000. - Vol.17. - №3. – Р.15-17.

30. Modi M. TTTC Reports on Recent Standards Activities // IEEE Design & Test of Computers. - 2000. - Vol.17. - №3. – Р.136-137.

31. Bell T. Proven skills: new yardstick for schools // IEEE Spectrum. - 2000. - Vol.37. - №9. – Р.63-67.

32. Ubell R. Engineers turn to e-learning // IEEE Spectrum. - 2000. - Vol.37. - №10. – Р.59-63.

33. Manhire B. Letters to Editor The Interface. Joint Newsletter of the // IEEE Education Society and the ASEE Electrical and Computer Engineering Division. - 2000. - №3. -Р.8.

34. Yi G., Kaeli D., Duwart E. Learning Outside of the Classroom: The Northeastern University Research Co-op Fellowship Program // IEEE Technical Comittee on Computer Architecture Newsletter. - 2000. - Р.69-71.

35. Gehringer E., Louca T. Using the Computer Architecture Database // IEEE Technical Comittee on Computer Architecture Newsletter September. - 2000. – Р.85-89.

36. Figueiredo R. A Network-Computing Infrastructure for Tool    Experimentation Applied to Computer Architecture Education // IEEE Technical Comittee on Computer Architecture Newsletter. - 2000. - Р.98-103.

37. Chou C. Constructing a Computer-Assisted Testing and Evaluation     System on the World Wide Web - The GATES Experience // IEEE Transactions On Education. - 2000. - Vol.43. - №3. – Р.266-272.

38. Dubois H., Sentieys O., Chillet D., Philippe J.-L. Teaching     Hardware/Software System Codesign Using CAD Tools: A Case Study     in Image Synthesis // IEEE Transactions On Education. - 2000. - Vol.43. - №.3, Р. 277-283.

39. Erden A., Erkmen A.M, Erkmen I., Bucinel R.B., Traver.C., Notash L. The Multidisciplinary International Virtual Design Studio (MIVDS) // IEEE Transactions On Education. - 2000. - Vol.43. - №3. – Р.288-295.

40. Brown R.B., Lomax R.J., Carichner G., Drake A.J. A Microprocessor Design Project in an Introductory VLSI Course // IEEE Transactions On Education. - 2000. - Vol.43. - №3. – Р.353-361.

41. Shi B., Rekeczky C., Gilli M., Tanaka M. The Cellular Neural Network Young Researcher Contest 2000 // IEEE Circuits and Systems Society Newsletter. - 2000. - Vol.11. - №3. – Р.43-44.

42. Piner M.-L. McMaster Students Win Inaugural Design Competition //      IEEE Computer. - 2000. - Vol. 33. - №8. – Р.9-11

43. Computer Society Prizes High School Innovation // IEEE Computer. -2000. - Vol.33. - №10. – Р.64

44. New Contest for Computer Engineering Students. - IEEE Computer. - 2000. - Vol.33. - №11. – Р.53-54.

45. Clark D. Handhelds Drive Mixed-Signal Chips Development // IEEE Computer. - 2000. - Vol. 33. - №11. – Р.12-15.

46. P.Aycinena Programmable Logic Devices: The Wave of Future //      Integrated Systems Design Magazine. – January, 2001.

http://www.isdmag.com/editorial/2001/focusreport0101.html

47. B.Hu Custom FPGA-Based Emulators Accelerate IC Design     Verification // Integrated Systems Design Magazine. - January, 2001.

http://www.isdmag.com/editorial/2001/designtools0101.html

48. Mackenzie W., Demaine J. HW/SW Co-Verification Tools Make Some Progress // Integrated Systems Design Magazine. - January, 2001.

http://www.isdmag.com/editorial/2001/verification0101.html

49. Smith G. The Dream - Communications/Core-Based Design //  Integrated Systems Design Magazine. – December, 2000.

http://www.isdmag.com/editorial/2000/coverstory0012.html

50. Goering R. 21-st Century EDA: Looking Beyond ASICs // Integrated Systems Design Magazine. – December, 2000.

http://www.isdmag.com/editorial/2000/insideeda0012.html

51. In the news // Integrated Systems Design Magazine. – December, 2000.

http://www.isdmag.com/editorial/2000/news0012.html

52. Schulz S. Focus Report: System Design Tools // Integrated Systems Design Magazine. – November, 2000.

http://www.isdmag.com/editorial/2000/focusreport0011.html

53. Royer M., Goode M. FPGA to ASIC migration // Integrated Systems Design Magazine. – November, 2000.

http://www.isdmag.com/editorial/2000/methodology0011.html

54. Aycinena P. Europe 2000: The Design & Reuse Center // Integrated Systems Design Magazine. – November, 2000.

http://www.isdmag.com/editorial/2000/specialfuture0011.html

55. Anderson T., Bhagat R. Tackling Functional Verification for Virtual Components // Integrated Systems Design Magazine. – November, 2000.

http://www.isdmag.com/editorial/2000/verification0011.html