Организация тестирования в системе высокоуровневого проектирования аппаратного обеспечения  HLCCAD

Михаил Долинский, Вячеслав Литвинов,  Алексей Толкачев, Алексей Корнейчук

Введение

Данный материал является продолжением цикла статей [1-3] о средствах автоматизации сквозной совместной разработки программного и аппаратного обеспечения встроенных цифровых систем, разработанных в Гомельском государственном университете им. Ф.Скорины (Республика Беларусь) [http://NewIT.gsu.unibel.by]. В работе [2] была описана среда редактирования, симуляции и отладки аппаратного обеспечения HLCCAD. В тоже время, ограничения  на объем статьи не позволили на достаточном уровне детализации объяснить предоставляемые возможности тестирования разработок. Приведенный ниже материал призван ликвидировать пробелы в этом вопросе.

1. Скриптовый подход к автоматизации тестирования

1.1. Состав текстовых языков поддержки тестирования

В системе HLCCAD обеспечено интерактивное тестирование проектов, когда разработчик, остановив моделирование, может задать входные воздействия   и проследить с помощью симуляции реакцию проекта на них. Кроме того, в системе поддерживается использование высокоуровневых компонент (программ, написанных на языках типа Object Pascal или C++)  для подачи входных воздействий и определения эталонных реакций. Однако наиболее привычным и соответствующим типичной квалификации разработчика аппаратного обеспечения является использование специальных скриптовых языков (наглядных для пользователя текстовых языков, интерпретируемых системой в процессе симуляции) для автоматизации тестирования. В системе HLCCAD реализовано три таких языка:

- Язык описания содержимого ОЗУ/ПЗУ - используется для определения по каким адресам ОЗУ/ПЗУ нужно прописывать те или иные данные, и какие именно. Поддерживаются  распространенные стандартные форматы BIN и Intel Hex, а также собственный формат MEM (во многих случаях более удобный для разработчиков ввиду своей большей визуальности и компактности).

- Язык управления тестовыми воздействиями и эталонными реакциями (язык тестов) - используется (в указанный пользователем момент модельного времени) для: задания  входных воздействий на контакты; модификации содержимого ОЗУ/ПЗУ, регистров, триггеров; установки эталонных значений на тех же объектах (контакты, ячейки ОЗУ/ПЗУ, регистры, триггеры). Эталонные значения сверяются в процессе моделирования в нужный момент времени с реальными значениями (получившимися в результате симуляции), результат сравнения, по желанию пользователя, выводится на экран или в файл протокола.

- Язык управления пакетным тестированием (язык сценариев) используется для описания работы по организации тестирования, выполняемой обычно пользователями интерактивно: выбор проекта для тестирования, указание нужного набора тестов, протоколирование результатов тестирования, условное исполнение процесса и т.д.

1.2. Универсальная поддержка скриптовых языков автоматизации тестирования

Сегодня можно отметить две важные тенденции в автоматизации тестирования проектов аппаратного обеспечения [4-6]: стремление к использованию скриптовых языков  и отсутствие де-юре и де-факто стандартного такого языка.

Поэтому чрезвычайно важно обеспечить гибкость в поддержке подобных языков. В системах IEESD/HLCCAD/WInter обработка текстовых языков обеспечивается  с помощью разработанного нами универсального синтаксического анализатора (UniSAn)[7,8]. UniSAn обеспечивает возможность определить текстовый язык с помощью расширенных формул Бекуса-Наура; имеет средства для анализа и исправления ошибок в таких описаниях; по корректным описаниям строит сжатое автоматное представление описания языка. Затем это автоматное представление используется универсальным анализатором при обработке соответствующих текстов. Уникальной особенностью анализатора являются "функции активации", которые позволяют связывать результаты анализа текста с динамической библиотекой его интерпретации.

Таким образом, с одной стороны, обеспечено естественное и эффективное развитие наших собственных языков автоматизации тестирования, а, с другой стороны,  имеется высокая степень готовности и повторного использования кода при необходимости поддержать сторонние языки автоматизации тестирования.

Сам универсальный синтаксический анализатор и методику его использования предполагается описать более подробно в отдельной статье.

2. Лингвистическое обеспечение автоматизации тестирования

2.1. Язык описания содержимого ОЗУ/ПЗУ

Система поддерживает несколько видов форматов. Среди них стандартные форматы Intel Hex и BIN. Кроме этого был разработан свой формат прошивки памяти MEM.

Файл прошивки памяти указывается в параметрах устройства (локальное меню над устройством в редакторе схемы пункт меню "Список параметров", и далее имя памяти (Filename, ROM, Code memory). По расширению файла система выбирает формат файла:

HEX   - Intel HEX format

BIN    - BIN format

иначе - MEM формат

Intel 8-bit Hex File Format - это обычный текстовый файл. Информация представлена в виде записей. Каждая запись это текстовая строка в файле. Записи могут идти в произвольном порядке. Значения представлены 2 или 4 цифрами в шестнадцатеричной системе счисления.

Формат записи:
:LLAAAARRDDDD......DDDDCC

| LL AAAA RR DD CC | Поле длины. Длина записи в байтах. Поле адреса. Адрес первого байта. Поле типа записи. 00 - данные, 01 - конец записей. Поле данных. Поле контрольной суммы. Дополнение всех данных в записи по модулю 256. |
| --- | --- |

Пример: 
:06010000010203040506E4 
:00000001FF

Первая запись в примере адресует с адреса 100H числа от 1 до 6. Вторая запись информирует о последней записи в файле.

Файл прошивки памяти "BIN"

Содержимое файла в формате BIN последовательно по байтам загружается в память устройства

Файл прошивки памяти "MEM"

Это обычный текстовый файл, в котором в виде текста указано какие значения и по каким адресам в памяти располагать.

Формат предусматривает несколько команд для изменения текущих параметров

$DD <Size> - размерность слова в битах (по умолчанию - 8)
$A   <Address> номер слова, с которого будут прописываться                      
                          следующие команды ( по умолчанию - 0)
$AN <Notation> - система счисления, в которой будет задаваться 
                              адрес (по умолчанию - 16)
$DN <Notation> - система счисления, в которой будут задаваться 
                               данные (по умолчанию - 16)

Все слова, начинающиеся не с символа "$", считаются данными. При записи очередного значения указатель текущего адреса увеличивается на разрядность слова.

Символ ";" считается указателем комментариев. Все символы в строке после ";" не обрабатываются.

;Пример:
0 0 
$DD 16
$A F5
A0F0 10
101A 1663
$DN 2
011001  110010 1100101

2.2. Язык управления тестовыми воздействиями и эталонными реакциями

С помощью этого языка разработчик имеет возможность указать тестовые воздействия, подаваемые на входы устройства, и эталонные значения для выходов. Каждая команда также определяет момент модельного времени, в которое происходит её активизация. Любая схема разрабатываемого устройства может быть связана с собственным файлом тестовых воздействий (Рис.1.).

Рис. 1. Выбор пункта локального меню «Редактор теста»

Рис. 2. Пример тестового файла для схемы «Умножитель 4*4»

Файл тестовых воздействий (Рис.2.) представляется в виде текстовых команд. Для анализа файла тестовых воздействий введено понятие текущего модельного времени. Эта величина определяет время активизации события, в случае, если при его описании оно не определено. Например, разработчик может указать время установки значения на контакт в момент модельного времени равного 5 ps. Далее в файле тестовых воздействий, могут следовать команды, которые должны активизироваться в этот же модельный момент, но без указания величины времени. Текущее модельное время при анализе автоматически изменяется в том случае, если команда определяет время активизации.

Команды языка тестов приведены в таблице 1. В описании приведённых правил параметр, находящийся в квадратных скобках, может отсутствовать.

Рис. 3. Cообщение о несовпадении значений

В случае, когда воздействия на схему производятся интерактивно, можно автоматически получить файл тестов по результатам моделирования. В процессе симуляции производится сохранение всех значений устанавливаемых на контактах. Разработчик должен выбрать необходимый набор контактов, значения которых необходимо тестировать. Дополнительно нужно определить временной диапазон для сохранения (Рис.4.).

Рис. 4. Окно опций моделирования

В результате будет построен файл тестовых воздействий, который можно использовать для автоматического тестирования схемы устройства, содержимое которого может в дальнейшем модифицироваться.

Таблица 1.

Формат языка тестов

| Название | Правило | Описание |
| --- | --- | --- |
| Установить значение | ItemName = ValueStr [Time] Где ItemName ValueStr Time | Устанавливает значение на контакт в указанный момент времени. В качестве ItemName можно указать имя контакта схемы или корпуса: "In1" или "Package1.In1". Можно устанавливать значения переменных моделей – значения памяти, регистров, битов или флагов: "Package1.R1". Если устройство содержит совпадающие имена (например, имя регистра и имя контакта), то перед именем ItemName можно дополнительно указать тип элемента в квадратных скобках - pin, mem или reg (например: [pin] In1=10[,2]). Значения ValueStr могут содержать текстовую строку со значением, где дополнительно, после запятой можно указать систему счисления значения. Указанная система счисления действует на все остальные значения в командах до следующего изменения. Параметр Time задаёт время активизации команды. Допустимы два варианта: AT TimeValue - в указанный момент времени AFTER TimeValue - после последней выполненной команды и спустя указанный интервал времени |
| Продолжение таблицы 1. |
|  |  | TimeValue представляет собой время в пикосекундах. Дополнительно можно изменить масштаб времени, указав дополнительно тип: sec, ms, us, ns или ps. |
| Проверить значение | ASSERT ItemName LogicOper ValueStr [Time] [REPORT String] [SEVERITY MessageType] | Если условие не выполняется, то генерируется сообщение с типом SEVERITY и текстом REPORT. Тип сообщения (MessageType) может принимать следующие значения: Warning, Message, Fatal, Error. В качестве LogicOper можно указать: = - Равно /= - Не равно > - Больше >= - Больше или равно < - Меньше <= - Меньше или равно |
| Интервал времени | WAIT Time | Установить указатель модельного времени в указанный момент времени; |
|  | WAIT FOR Time | Увеличить указатель модельного времени на указанный интервал времени; |
| Остановить моделирование | STOP_ Time | Остановить моделирование в указанный момент времени; |
|  | STOP_ FOR Time | Остановить моделирование после указанного интервала времени; |
| Продолжение таблицы 1. |
| Генератор значений | GENERATOR_ ItemName GenParams END а) COUNT_ б) FROM_ TO в) FROM_ RANGE г) DELAY_ д) INTERVAL_ е) FREQUENCY_ ж) DATA_ з) FILE_ и) PHASE | Описание генератора значений. В качестве GenParams можно указать параметры генератора. Параметры генератора разделяются запятыми. COUNT_ Value - количество событий для генерации; [FROM_] Time TO Time - интервал активизации; [FROM_] Time RANGE Time - интервал активизации; DELAY_ (Time, Time, ...) - величины пауз между значениями; INTERVAL_ Time - величина паузы между значениями; FREQUENCY_ Herz - частота появления значений (Hz, KHz, MHz, THz); DATA_ (ValueStr2 , ValueStr2, ... ) - значения; FILE_ FileName - имя файла со значениями; PHASE_ Time - задержка перед первым значением. Если не указаны значения, то величина значения будет увеличиваться на единицу каждый раз при активизации генератора. Отсчёт значений начинается с нуля. Интервал генерации по умолчанию равен 1 ps. |
| Работа с дампом памяти | LOAD FileName ON ItemName [Time] | Загрузить содержимое дампа памяти из файла прошивки |
|  | DIFFMEM FileName ON ItemName [Time]. | Проверить содержимое дампа памяти и содержимое файла прошивки |

2.3. Язык управления пакетным тестированием

Язык управления пакетным тестированием (язык сценария) обеспечивает построение «сценария» автоматического тестирования. Разработчику необходимо определить проект для тестирования и режимы тестирования:

- моделирование с учётом тестовых воздействий;

- моделирование сгенерированного по схеме VHDL-описания для тестирования системами сторонних фирм.

Полученный файл сценария можно использовать для пакетного тестирования проектов.

Исполнение команды файла сценария происходит в построчном режиме. Из этого следует, что описание каждой команды должно заканчиваться в той же строке, в которой и началась. Допускается написание нескольких команд в одной строке, разделённых символом «;». Каждая строка может иметь свою метку для реализации команд перехода. Описание метки всегда начинается с первой позиции в строке и заканчивается символом «:».

Исполнение происходит с первой строки. После исполнения команд в строке происходит переход на следующую, при условии, что среди исполненных команд не было команд перехода. После исполнения последней строки файла выполнение прекращается.

Во время исполнения системой ведётся файл результатов исполнения, так называемый LOG файл. Этот файл, по умолчанию, автоматически сохраняется в каталог с файлом сценария. По содержимому этого файла можно отследить весь процесс исполнения.

Языком сценария предусмотрено использование переменных для хранения промежуточных значений. Объявление переменной не требуется. При первом использовании имени переменной происходит её инициализация. Например, после исполнения команды «Counter=10», будет выделено место для значения переменной «Counter» и записано 10.

Операции над выражением имеют следующий синтаксис:

Value = Expression

В качестве Expression может быть записано любое арифметическое или логическое выражение с использованием скобок:

A=B+C; B=C*(A+B)-5; C=(A>B) or not (B+5<12);

Значения переменных хранятся в виде строк. Приведение к нужному типу происходит автоматически. Значение выражения может быть использовано в операндах команд.

Для обращения к значениям параметров переданных после имени файла сценария необходимо указать символ «%» и номер параметра (например, %5 или %12). Например, если были переданы параметры

Test.CLD “D:\Project1.prd”

То в тексте сценария Test.CLD можно указать:

IncludeProject %1

В результате исполнения этой строки сценария будет осуществлено подключение проекта, расположенного в файле, имя которого передано в качестве первого параметра.

В языке сценария также присутствует операнд ветвления:

IF Expression THEN

При условии, что выражение Expression не равно 0, происходит выполнение команд расположенных после ключевого слова THEN. В противном случае происходит переход на следующую строку. Например:

IF ErrorCount>0 THEN ECHO  “Incorrect device”

Среди команд языка сценариев можно выделить две важные группы: команды общего назначения и команды управления моделированием, описание которых отображено в, соответственно, в таблицах 2 и 3.

Таблица 2.

Команды общего назначения

| Правило | Описание | Пример |
| --- | --- | --- |
| LoadDesktop FileName | загрузить содержимое рабочего стола из файла, определённого параметром FileName; | LoadDesktop “D:\Desktop.env” |
| IncludeProject FileName | загрузить в «Инспектор проектов» проектный файл, определённый параметром FileName; | IncludeProject “D:\Project1.prd” |
| ExcludeProject FileName | отключить из «Инспектора проектов» проектный файл, определённый параметром FileName; | ExcludeProject “D:\Project1.prd” |
| ExcludeProjects | отключить из «Инспектора проектов» все проекты; | ExcludeProjects |
| Language = LanguageName | изменить язык системы на LanguageName; | Langauge=”Russian” |
| Goto LabelName | перейти на метку LabelName; | Goto “Label1” |
| ExecSoft FileName [, Params] | исполнить файл FileName с параметрами Params; | ExecSoft “Programator.exe” ExecSoft “Programator.exe”,”Device1” |
| Rem | признак комментария; текст до конца данной строки игнорируется; | Rem Это комментарий |
| Log = FileName | изменить имя LOG файла; | Log “D:\LogFile.log” |
| FileToLog FileName | вывести содержимое текстового файла FileName в LOG файл; | FileToLog “D:\NewLogFile.log” |
| Продолжение таблицы 2. |
| SaveLog | принудительно сохранить LOG файл; | SaveLog |
| Exit | прервать исполнение; | Exit |
| Set “echo” = on или off | включить или выключить режим записи результата исполнения команд; | Set echo=on |
| Call FileName | Выполнить сценарий из файла FileName; | Call “D:\Script2.hcl |
| Message MessageType TextString | Передать сообщение пользователю, где MessageType – тип сообщения: Message; Error; Warning. TextString - текст сообщения. | Message error “Ошибка” |

Таблица 3.

Команды для моделирования

| Правило | Описание | Пример |
| --- | --- | --- |
| Check DeviceName | проверить устройство DeviceName на наличие ошибок | CheckDevice “Device1” |
| Run DeviceName | Выполнить моделирование устройства DeviceName; | Run “Device1” |
| Trace DeviceName | Выполнить шаг моделирования устройства DeviceName; | Trace “Device1” |
| Reset | выключить режим моделирования; | Reset |

Для команд языка сценария, определённых для элементов проекта, введено понятие курсора. Курсор определяет рабочий проект и элемент в дереве проекта. Для изменения рабочего проекта используется команда

Project FileName

где  FileName – это имя файла проекта. Следует отметить, что команда не подразумевает подключения проекта, в случае его отсутствия в «Инспекторе проектов».

С помощью команды «Folder FolderName» происходит переход курсора на папку FolderName в текущей ветви. Для перехода на уровень выше нужно указать в качестве имени две точки “..”. Допускается использование нескольких параметров FolderName разделённых символом «\».

Пример команды запуска процесса симуляции устройства (номера строк приведены для нижеследующего комментария примера):

1		IncludeProject “D:\i8051.prd”

2		IncludeProject  D:\HLCCAD\Projects\Standard\Standard.prd”

3		Project “i8051.prd”

4		Folder “Tests”

5		Run “Test i8051”

6		Reset

7		Folder “..”

8		Run “Tests\Test i8051”

9		Reset

Команды в первой и второй строке подключают проекты «i8051» и «Standard». Команда в строке 3 устанавливает курсор на проект «i8051». Команда в строке 4 перемещает курсор в папку «Tests». После выполнения команды в 5 строке производится запуск симуляции устройства «Test i8051». После останова процесса моделирования выполняется команда в строке 6, которая выключает процесс симуляции. Команда в строке 7 перемещает курсор из папки «Tests» в «корень» проекта. Команда в 8 строке запускает процесс симуляции для того же устройства, что и в строке 5. Команда в 9 строке повторно выключает процесс моделирования.

Допускается принудительная установка файла тестовых воздействий для устройства командой «MTest= Expression», также указание предела моделирования «MLimit = Expression».

Для генерации описания на VHDL предусмотрена команда:

BuildVHDL DeviceName VHDLOpt

В качестве параметра DeviceName указывается имя синтезируемого устройства, а в качестве VHDLOpt – параметры генерации, разделённые символом «;». В качестве параметра можно указать:

- Dir=FileDir – каталог, в котором будут расположены генерируемые файлы;

- Test=True или False – признак генерации тестов;

- TestType=VHDL или VEC – тип тестовых воздействий;

- Delays= True или False – признак наличия команд управления модельным временем;

- ZEmul= True или False – признак эмуляции Z состояния;

- Filename=Project или Device – способ выбора имени генерируемых файлов

Для изменения значений параметров устройства предусмотрена команда:

With Device DeviceName do DeviceOperands end

где DeviceName – имя устройства, а DeviceOperands команды разделённые символом «;». В качестве  DeviceOperands можно указать:

- Set Param ParamName as Expression – установить значение параметра ParamName значением выражения Expression;

- Exec Param ParamName – выполнить внешний параметр устройства.

3. Примеры практического использования пакетного тестирования

3.1. Поддержка "реинжиниринга" систем на базе СИС

Общеизвестно, что и в России, и в Беларуси, и по всему миру, существует огромное количество реально функционирующих систем, построенных на микросхемах средней степени интеграции (СИС) на базе серий K155, K1500 и др.  Перепроектирование таких систем под новую элементную базу, например, ПЛИС (получившее также название "реинжиниринг") - это очень трудоемкая задача, которая, как правило, сопровождается огромным объемом работ по повторной симуляции и отладке.

Опираясь на уникальные возможности системы HLCCAD, мы предложили нетрадиционный подход к решению задач "реинжиниринга". Этот подход основан на предварительной подготовке моделей микросхем средней степени интеграции, использованных при первичной разработке системы. Такие модели должны обеспечивать адекватную симуляцию и  VHDL-генерацию. Для микросхем семейств K155 и родственных, с использованием справочных описаний в HLCCAD созданы иерархические модели соответствующих микросхем из стандартных компонент HLCCAD [2]. На рис.5. представлен пример реализации модели. Полный перечень реализованных моделей представлен в табл.4.

Таблица 4

Реализованные модели микросхем серии SN74

| DEVICE | аналог | КР1533 | 1564 | 1594 | КР1554 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ALS | HC | ACT | AC |
| OO | ЛА3 | + | + | + | + |
| O1 | ЛА8 | + | + |  |  |
| O2 | ЛЕ1 | + | + | + | + |
| O3 | ЛА9 | + | + |  |  |
| O4 | ЛН1 | + | + | + | + |
| O5 | ЛН2 | + | + | + |  |
| O8 | ЛИ1 | + | + | + | + |
| O9 | ЛИ2 | + | + |  |  |
| 10 | ЛА4 | + | + | + | + |
| 11 | ЛИ3 | + | + | + |  |
| 12 | ЛА10 | + |  |  |  |
| 15 | ЛИ4 | + |  |  |  |
| 20 | ЛА1 | + | + |  | + |
| 21 | ЛИ6 | + | + |  | + |
| 22 | ЛА7 | + |  |  |  |
| 28 | ЛЕ5 |  |  |  |  |
| 30 | ЛА2 | + | + |  |  |
| 32 | ЛЛ1 | + | + | + | + |
| 33 | ЛЕ11 | + |  |  |  |
| 34 | ЛИ9 |  |  |  | + |
| 42 | ИД6 |  | + |  |  |
| 51 | ЛР11 |  | + |  |  |
| 74 | ТМ2 | + | + | + | + |
| 75 | ТМ7 |  | + |  |  |
| 77 | ТМ5 |  | + |  |  |
| 85 | СП1 |  | + |  |  |
| 86 | ЛП5 | + | + |  | + |
| 107 | ТВ6 |  | + |  |  |
| 109 | ТВ15 | + | + | + | + |
| 112 | ТВ9 | + | + | + | + |
| 113 | ТВ10 | + |  |  |  |
| 114 | ТВ11 | + |  |  |  |
| 125 | ЛП8 |  | + | + |  |
| 136 | ЛП12 | + |  |  |  |
| 138 | ИД7 |  | + | + |  |
| 139 | ИД14 | + | + | + | + |
| 147 | ИВ3 |  | + |  |  |
| 148 | ИВ1 |  | + |  |  |
| 151 | КП7 | + | + | + |  |
| 152 | КП5 |  | + |  |  |
| 153 | КП2 | + | + | + | + |
| 154 | ИД3 |  | + |  |  |
| 157 | КП16 | + | + | + | + |
| 158 | КП18 | + | + | + | + |
| 160 | ИЕ9 | + | + | + |  |
| 161 | ИЕ10 | + | + | + | + |
| 162 | ИЕ11 | + | + |  |  |
| 163 | ИЕ18 | + | + | + | + |
| 164 | ИР8 | + | + |  |  |
| 165 | ИР9 | + | + |  |  |
| 166 | ИР10 | + | + |  |  |
| 169 | ИЕ17 |  |  | + |  |
| 173 | ИР15 |  | + |  |  |
| 174 | ТМ9 | + | + | + | + |
| 175 | ТМ8 | + | + | + | + |
| 180 | ИП2 |  | + |  |  |
| 190 | ИЕ12 | + | + |  |  |
| 191 | ИЕ13 | + | + |  |  |
| 192 | ИЕ6 | + | + |  | + |
| 193 | ИЕ7 | + | + |  | + |
| 194 | ИР11 |  | + |  |  |
| 237 |  |  | + |  |  |
| 238 |  |  | + |  |  |
| 240 | АП3 | + | + | + | + |
| 241 | АП4 | + | + | + | + |
| 242 | ИП6 | + | + |  |  |
| 243 | ИП7 | + | + |  |  |
| 244 | АП5 | + | + | + | + |
| 245 | АП6 | + | + | + | + |
| 251 | КП15 | + | + | + |  |
| 253 | КП12 | + | + | + | + |
| 257 | КП11 | + | + | + | + |
| 258 | КП14 | + | + | + | + |
| 259 | ИР30 | + | + |  |  |
| 266 | ЛП13 |  | + |  |  |
| 273 | ИР35 | + |  |  | + |
| 280 | ИП5 |  | + |  |  |
| 283 | ИМ6 |  | + |  |  |
| 298 | КП13 |  | + |  |  |
| 299 | ИР24 | + | + | + | + |
| 323 | ИР29 | + |  | + | + |
| 352 | КП19 | + | + | + |  |
| 353 | КП17 | + |  |  |  |
| 365 | ЛП10 |  | + |  |  |
| 366 | ЛН6 |  | + |  |  |
| 367 | ЛП11 |  | + | + |  |
| 368 | ЛН7 | + | + | + |  |
| 373 | ИР22 | + | + | + | + |
| 374 | ИР23 | + | + | + | + |
| 377 | ИР27 |  | + | + |  |
| 378 | ИР18 |  | + |  |  |
| 379 | ИР19 |  | + | + |  |
| 393 | ИЕ19 |  | + |  |  |
| 465 | АП14 | + |  |  |  |
| 466 | АП15 | + |  |  |  |
| 520 |  |  |  | + |  |
| 521 |  |  |  | + |  |
| 533 | ИР40 |  | + | + | + |
| 534 | ИР41 |  | + | + | + |
| 540 |  |  | + |  |  |
| 541 |  |  | + | + |  |
| 563 |  |  | + | + |  |
| 564 |  |  | + |  |  |
| 573 | ИР33 | + |  |  |  |
| 574 | ИР37 | + |  |  |  |
| 620 |  |  | + |  |  |
| 623 |  |  | + |  |  |
| 640 | АП9 | + | + | + | + |
| 643 | АП16 | + |  |  |  |
| 645 |  |  | + |  |  |
| 646 | АП20 |  | + | + | + |
| 648 |  |  | + |  |  |
| 651 |  |  | + |  |  |
| 652 |  |  | + |  |  |
| 664 |  |  | + |  |  |
| 665 |  |  | + |  |  |
| 821 |  |  |  | + |  |
| 823 |  |  |  | + |  |
| 825 |  |  |  | + |  |
| 841 |  |  |  | + |  |
| 843 |  |  |  | + |  |
| 845 |  |  |  | + |  |
| 873 | ИР34 | + |  |  |  |
| 874 | ИР38 | + |  |  |  |
| 1000 | ЛА21 | + |  |  |  |
| 1002 | ЛЕ10 | + |  |  |  |
| 1003 | ЛА21 | + |  |  |  |
| 1004 | ЛН8 | + |  |  |  |
| 1005 | ЛН10 | + |  |  |  |
| 1008 | ЛИ8 | + |  |  |  |
| 1010 | ЛА24 | + |  |  |  |
| 1011 | ЛИ10 | + |  |  |  |
| 1020 | ЛА22 | + |  |  |  |
| 1032 | ЛЛ4 | + |  |  |  |
| 1034 | ЛП16 | + |  |  |  |
| 1035 | ЛП17 | + |  |  |  |

Система HLCCAD обеспечивает пакетную проверку адекватности справочным описаниям (посредством симуляции) и автоматическую генерацию корректных VHDL-описаний нужных микросхем.

Рис.5. Модель микросхемы 352(КП19) и фрагмент теста для нее.

Таким образом, корректное по построению перепроектирование  старых систем заключается фактически в графическом вводе схем в HLCCAD, и исправлении, с помощью симуляции, ошибок ввода. При необходимости, на этом этапе можно провести и модификацию выполняемых системой  функций, в целях модернизации и/или адаптации к новым условиям функционирования. Далее HLCCAD обеспечивает автоматическую генерацию синтезируемого VHDL-описания спроектированной системы для загрузки в  САПР более низкого уровня (Altera MaxPlus II, Xilinx ISE и др.).

Очевидно, что использование такого подхода резко сокращает сроки "реинжиниринга" систем, построенных на микросхемах средней степени интеграции произвольных семейств.

Ниже приведен фрагмент файла сценария, обеспечивающий пакетное тестирование созданной библиотеки моделей микросхем серии К155 (зарубежный аналог - серия SN74).

Set "echo"=off; LoadDesktop "F:\HLCCAD\testing.env";

Set "NeedLoadModelingDesktop"=off;  Set "FullOutputTesting"=on;

Language="English";  ExcludeProjects; Log="F:\Tester\74ac.log";

MLimit="None";

glTestBAT="D:\VHDLtester\VHDLTester.bat";

glTestBATPath=ExtractFilePath(glTestBAT);

IncludeProject "F:\HLCCAD\Tests\SN74D\74AC\74ac.prj"

IncludeProject "F:\HLCCAD\Tests\SN74D\74HC\74hc.prj"

IncludeProject "F:\HLCCAD\Tests\SN74D\SN74\Sn74.prj"

Project "F:\HLCCAD\Tests\SN74D\74AC\74ac.prj"

echo "Testing 74ac.prj 00"; SaveLog

ClearErrors

MLimit="55000"; MTest="F:\HLCCAD\Tests\SN74D\74AC\tests\00.tst"

Echo "Modeling"; SaveLog; Run "00"; Reset;

if ErrorCount = 0 then VOutput=CurDir "\VHDL\74ac\a00";

BuildVHDL"00", Dir=VOutput, Test=True, TestType=VEC, Delays=False,  
                ZEmul=True,FileName=Device;
         if ErrorCount = 0 then echo "External VHDL modeling"; SaveLog;

ExecSoft glTestBat, VOutput "\ a00 " glTestBATPath; 
                VResult=File(VOutput "\a00.crs");if VResult<>"Ok" then echo VResult;

echo "Testing 74ac.prj 02"; SaveLog

ClearErrors

MLimit="40000"; MTest="F:\HLCCAD\Tests\SN74D\74AC\TESTS\02.tst"

Echo "Modeling"; SaveLog; Run "02"; Reset;

if ErrorCount = 0 then VOutput=CurDir "\VHDL\74ac\a02";

BuildVHDL "02", Dir=VOutput, Test=True, TestType=VEC, Delays=False,

ZEmul=True, FileName=Device;

if ErrorCount = 0 then echo "External VHDL modeling"; SaveLog;

ExecSoft glTestBat, VOutput "\ a02 " glTestBATPath;

VResult=File(VOutput "\a02.crs");if VResult<>"Ok" then echo VResult;

3.2. Контроль работоспособности новых версий HLCCAD

Пакетное тестирование, обеспеченное в HLCCAD, используется нами для перманентного контроля корректности функционирования самой системы HLCCAD.

Для этого все разработанные в  HLCCAD проекты снабжаются тестовыми файлами и файлами сценария, и все такие сценарии объединяются для организации последовательной загрузки, компиляции  и симуляции в HLCCAD, генерации векторных тестов (в формате Max+Plus II) по результатам симуляции; компиляции  и симуляции средствами Max+Plus II.

Таким образом, мы контролируем возможность появления ошибок одной из четырех следующих типов:

- ошибки компиляции в HLCCAD

- ошибки симуляции в HLCCAD

- ошибки компиляции сгенерированных VHDL-описаний средствами Max+Plus II

- ошибки симуляции сгенерированных VHDL-описаний средствами Max+Plus II

В настоящее время регрессионнное (в некоторых источниках используется также название регрессивное) тестирование системы HLCCAD базируется на контроле за корректной компиляцией и симуляцией более 500 проектов различной степени сложности, включая проекты для семейств СИС, представленных в табл.4.

Ниже приводится пример отображения на сайте разработчиков процесса регрессионного тестирования HLCCAD.

| ТЕСТИРОВАНИЕ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Total devices | Всего устройств в данном проекте |
| --- | --- |
| All errors | Всего ошибок в данном проекте |
| Modeling errors | Всего ошибок моделирования в HLCCAD |
| VHDL compile errors | Всего ошибок компиляции в Max+Plus¦¦ |
| VHDL simulation errors | Всего ошибок симуляции в Max+Plus¦¦ |

ПОСЛЕДНЕЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДИЛОСЬ 13 ДЕКАБРЯ 2002 ГОДА

| Project | Total devices | All errors | Modeling errors | VHDL compile errors | VHDL simulation errors | time of testing |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74ac.log | 26 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4:08 |
| 74act.log | 21 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3:19 |
| 74hc.log | 50 | 7 | 0 | 7 | 0 | 8:28 |
| sn74.log | 59 | 10 | 0 | 10 | 0 | 9:56 |
| dsp.log | 4 | 0 | 0 | - | - | 0:10 |
| gcsw2000.log | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0:32 |
| multipliers.log | 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1:40 |
| proverka.log | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:08 |
| students_h.log | 12 | 1 | 1 | - | - | 0:25 |
| students_m.log | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:12 |
| test_standard_devices_h.log | 159 | 12 | 12 | - | - | 0:54 |
| test_standard_devices_m.log | 158 | 27 | 9 | 18 | 0 | 30:32 |
| mpa.log | 8 | 8 | 8 | - | - | 0:10 |
| Total | 526 | 87 | 32 | 55 | 0 | 63:39 |

ИСТОРИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ
http://newit/projects/hlccad/testing/2002_12_13.htm
http://newit/projects/hlccad/testing/2002_10_11.htm
http://newit/projects/hlccad/testing/2002_07_08.htm
http://newit/projects/hlccad/testing/2002_01_08.htm
http://newit/projects/hlccad/testing/2001_12_19.htm
http://newit/projects/hlccad/testing/2001_12_11.htm
http://newit/projects/hlccad/testing/2001_04_27.htm
http://newit/projects/hlccad/testing/2001_04_26.htm
http://newit/projects/hlccad/testing/2001_04_21.htm
http://newit/projects/hlccad/testing/2001_04_19.htm
http://newit/projects/hlccad/testing/2001_04_05.htm
http://newit/projects/hlccad/testing/2001_03_24.htm
http://newit/projects/hlccad/testing/2001_03_22.htm
http://newit/projects/hlccad/testing/2001_03_20.htm
http://newit/projects/hlccad/testing/2001_03_03.htm
http://newit/projects/hlccad/testing/2001_02_15.htm

Заключение

По многочисленным отечественным и зарубежным источникам верификация проектов занимает от 50 до 80 процентов временных и стоимостных ресурсов. Эффективные средства тестирования, встроенные в систему HLCCAD и описанные в данной статье, помогают существенно сократить строки и стоимость разработки аппаратного обеспечения встроенных цифровых систем. Базовые версии наших разработок и разнообразные ДЕМО-примеры можно найти на нашем сайте http://NewIT.gsu.unibel.by.

Литература

1. Долинский М.  "Концептуальные  основы  и компонентный состав IEESD-2000  -  интегрированной  среды сквозной совместной разработки аппаратного и программного обеспечения встроенных цифровых систем", Москва, "Компоненты и технологии", No 8, 2002, с. 158-161

2. Долинский М., Литвинов В., Галатин А., Ермолаев И. "HLCCAD - среда редактирования, симуляции и отладки аппаратного обеспечения" Москва, "Компоненты и технологии", No 1, 2003, с. 88-95

3. Долинский М., Ермолаев И., Толкачев А., Гончаренко И. "WInter - среда отладки программного обеспечения мульти-процессорных систем",  Москва, "Компоненты и технологии", No 2, 2003, с. 63-69

4. Долинский М. " Тенденции и перспективы развития EDA-индустрии по материалам  новостей специального Internet-портала www.DACafe.com. Январь 2001 - Октябрь 2002. Часть I, Москва, "Компоненты и технологии", No 9, 2002, c.82-87

5. Долинский М. "Тенденции и перспективы развития EDA-индустрии по материалам  новостей специального Internet-портала www.DACafe.com. Январь 2001 - Октябрь 2002". Часть II, Москва, "Компоненты и технологии", No 1, 2003, c.24-29

6. Долинский М. "Тенденции и перспективы развития EDA-индустрии по материалам  новостей специального Internet-портала www.DACafe.com. Ноябрь - Декабрь 2002", Москва, "Компоненты и технологии", No ?, 2003, c.??-??

7. Долинский М.С., Лещенко Л.Н., Стома И.С. Настраиваемый синтаксический анализатор языков регулярных и контекстно-свободных грамматик //Автоматизация проектирования в электронике: Сб.науч.тр.АН УССР ИТК.-Киев-1993.-Вып.47, с.34-37

8. Толкачев А.И. "Языки программирования и описания аппаратуры: универсальный синтаксический анализатор", Труды  международной конференции "Информационные технологии в бизнесе, образовании и науке", Минск, 1999, с.65-68.

9. http://NewIT.gsu.unibel.by