Технология распределенного моделирования программного и аппаратного обеспечения мультипроцессорных систем на кристалле

В настоящее время на рынке программных продуктов отсутствуют системы с реализацией технологии распределённого моделирования программного и аппаратного обеспечения мультипроцессорных систем на кристалле, что, несомненно, ограничивает производительность разработчиков.

Планируется разработать и реализовать технологию распределённого моделирования, обеспечивающую следующее:

- разработчик осуществляет проектирование устройства с заранее осуществлённым разбиением на блоки, которые большую часть времени работают независимо друг от друга (например, процессоры);

- для каждого блока возможно указание параметров удалённой системы: название или IP-адрес машины (и номер порта), на которой будет производиться симуляция его поведения;

- каждый из блоков моделирует свою схему до запросов значений с выходов других блоков – в данном случае осуществляется запрос на удалённую машину и получение результата из трассы значений.

- Обмен данных предполагается вести по протоколу TCP/IP, что позволит применять данную технологию с использованием компьютеров глобальной сети Internet.

Предполагается дополнительно реализовать автоматическое определение распределенно - моделируемых блоков – на базе  анализа трассы значений по результатам моделирования и определения блоков с минимальным объёмом обмена. Для каждого из них предполагается автоматическое определение параметров удалённого сервера моделирования. При несерьезных исправлениях в схеме проекта данный подход позволит автоматически осуществлять настройку системы на возможность распределённого моделирования с повышением производительности симуляции.

Реализацию данной технологии предполагается вести в системе HLCCAD/IEESD-2000, разработанной в Гомельском госуниверситете им. Ф. Скорины (http://NewIT.gsu.unibel.by/HLCCAD). Данная система наиболее полно открыта для расширения её функциональных возможностей (создание дополнительных средств отладки, средств тестирования и визуализации, средств пакетной обработки, развитыми внутренними языками, создание корпусов и схем устройств в терминах системы с использованием высокоуровневых языков программирования), что позволит наиболее тесно интегрироваться с существующими средствами создания, моделирования и анализа.